## Slide 1: SAS認証を用いたセキュアなJTAG設計 愛媛大学 高橋研究室 2021/10/02

## Slide 2: IEEE 1149.1 （JTAG）
バウンダリスキャンアーキテクチャとそれにアクセスするためのシリアルアクセスポートの標準規格
４～５本の外部端子でIC 内の回路を容易にアクセスできる
  故障解析、デバッグ
  ファームウェアアップデート
攻撃のターゲット
IoTシステムのバックドア
BS
TDI
TMS
1149.1-IC
BS
BS
BS
BS
コア
BS
BS
BS
BS
BS
TCK
TRST
Instruction Reg.(IR)
Bypass Reg. (1bit)
ID Register
DR: スキャンチェーン
DR: BIST（組込自己テスト機構）
DR: ファームウェアレジスタ
BS
BS: バウンダリスキャンレジスタ DR: データレジスタ
TDI: Test Data Input TDO: Test Data Output TMS: Test Mode Select TCK: Test Clock TRST: Test Reset (オプション)
TDO
DFF
TAP Controller
!TCK

## Slide 3: JTAGのセキュリティー強化対策
認証機構の導入
  DES、AES、ECCなどの暗号回路
  SHA-256ハッシュ関数によるC/R認証
  PUFによるID認証
コストが高い
  認証機構が複雑
  回路面積増
IoTのエッジデバイスに向かない
  低コストのマイコンはほとんど
軽量化認証機構の導入が望ましい
TDI
BS
BS
BS
BS
Instruction Reg.(IR)
Bypass Reg. (1bit)
ID Register
TDO
TAP Controller
Access provider
AAM Register
AES Module (暗号化/複号化回路)
Privilege Management
(権限管理)
TMS
TCK
TRST
コア
Authentication and Authorization Module

## Slide 4: SASを用いたセキュアなJTAG設計
セキュリティが強い
  ワンタイムパスワード方式
ハードウエアリソースが少ない
  排他的論理和演算２、３回程度
  加算２，３回程度
TDI
BS
BS
BS
BS
Instruction Reg.(IR)
Bypass Reg. (1bit)
ID Register
TDO
TAP Controller
Access provider
AAM Register
AES Module (暗号化/複号化回路)
Privilege Management
(権限管理)
TMS
TCK
TRST
コア
Authentication and Authorization Module
SAS認証機構

## Slide 5: 今年度の卒業研究テーマ
SASを利用したセキュアな組込システム開発（2名）
  SAS認証を導入した疑似的な小規模IoTシステム
  ラズベリーパイをエッジサーバ、Arduinoをエッジデバイス（センサー付け）、センシングデータをSAS暗号化にして受送信を行う
FPGAにおけるSAS暗号回路の設計と実装（1名）
  目標：SAS認証を用いたセキュアなJTAG