## Slide 1: TSV抵抗精密計測評価TEG
基本機能
  IEEE 1149.4 アナログバウンダリスキャン規格をベースにして、3D-ICにおけるTSVの抵抗値（100mΩほど）を精密的に計測する。
  被測定TSVの両端の電圧をフローティング計測できる機能回路を構成する。
  電流印加経路と電圧測定回路を完全分離する。
  各TSVに一つのABMを配置する。
  アナログスイッチ(A-SW)のリーク電流の影響を抑えるため、内部パスをｍ分割し、n個のABMをグループにする。グループ毎には一つのTBICを経由して外部アナログパスと繋がる。
  TAP制御回路によってnグループのABMを制御する。
  動作モード：
    スキャンモード：テストデータの印加、制御信号の設定
    計測モード：内部状態維持、外部測定
  その他？
基本仕様
  プロセス： 180nmCMOS
  ダイサイズ： 5mm×5mm
  TSVピン数＆ABM数： 10,000個
  ABM配置間隔： 4um grid
  電流パスA-SWの抵抗値（RSB1）： 100Ω
  電圧パスA-SWの抵抗値（RSB2）： 1kΩ
  Is & Vss： 1mA & 3.3v
  パケージ： 無し
  IOピン： マイクロバンプパッド
  動作周波数（バウンダリスキャン）：25MHzか50MHz?
  その他？

## Slide 2: ダイ内部の基本構成
TAP制御回路部→TAP_CTRl
  動作モードの制御
  すべてのABMを制御する
ABMグループモジュール(ABM_GROUP)
  一つのTBICと100個のABM
  TBIC：グループ毎のアナログバスを制御
バウンダリスキャンチェン本数＝１本
バウンダリスキャンチェンを100本にすれば、テスト時間が短縮できるでしょうか？
  一回のテストで一つのTSVしか測定できない、スキャンチェンが長過ぎると、テストデータ入力時間が長い
  グループ毎に一本のスキャンチェンを設計すれば、テスト設定の時間が100分の1になるわけでしょうか。
  マルチプレクサで100グループのテストデータ入出力を制御する
ABM
……
ABM
TBIC
ABM
……
ABM
TBIC
ABM
……
ABM
TBIC
ABM_GROUP
…..
TDI TMS TCK TRST TDO
AT1
AT2
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
ダイの裏面TSV行列
全体の回路構成
TAP制御部（TAP_CTRL)
電流印加バス
電圧測定バス

## Slide 3: ピン設置
バウンダリスキャンチェンが一本の場合（7ピン）
仮に100本のバウンダリスキャンチェンの場合（14ピン）
信号名 | IN/OUT | 意味
TDI | IN | テストデータ入力
TMS | IN | 動作モード指定 =0: 計測モード、=1:スキャンモード
TCK | IN | システムクロック
TRST | IN | =1: 初期化
TDO | OUT | テストデータ出力
AT1 | IN-OUT | 電流印加ピン
AT2 | IN-OUT | 電圧計測ピン
信号名 | IN/OUT | 意味
TDI | IN | テストデータ入力
TMS | IN | 動作モード指定 =0: 計測モード、=1:スキャンモード
TCK | IN | システムクロック
TRST | IN | =1: 初期化
TSEL[0:6] | IN | ABMグループを選択, =0000001:グループ１を選択
TDO | OUT | テストデータ出力
AT1 | IN-OUT | 電流印加ピン
AT2 | IN-OUT | 電圧計測ピン

## Slide 4: TAP制御回路（TAP_CTRL）
バウンダリスキャンチェンが一本の場合（7ピン）
TAP_CTRL
TMS
TCLK
TRST
Updata_DR
Shift_DR
信号名 | IN/OUT | 意味
TMS | IN | 動作モード指定 =0: 計測モード、=1:スキャンモード
TCK | IN | システムクロック
TRST | IN | =1: 初期化
Shift_DR | OUT | データのスキャンシフト制御 =1:シフト動作、=0:シフト終了
Updata_DR | OUT | 入力テストデータを設定する（ロジックゲートに印加し、A-SWを制御する） =立ち上がり: 印加
INIT
TMS=0;
IDLE
待ち状態
SHIFT
Shift_DR=1; Updata_DR=0;
MEASURE
Shift_DR=0; Updata_DR=1;
TRST = 0
TRST != 0
TMS = 1
TMS = 0

## Slide 5: ABMグループモジュール(ABM_GROUP)
TBICの役割：グループのアナログバスを制御する
TBICとABMのレジスタをスキャンチェンに作成する
ABM数＝100
信号名 | IN/OUT | 意味
TCLK | IN | システムクロック
TDI_IN | IN | テストデータイン
TRST | IN | =1: 初期化
Shift_DR_IN | IN | データのスキャンシフト制御 =1:シフト動作、=0:シフト終了
Updata_DR_IN | IN | 入力テストデータを設定する（ロジックゲートに印加し、A-SWを制御する） =立ち上がり: 印加
TDI_OUT | OUT | テストデータ出力（次グループのTDIへ）
TBIC
AT1&AT2
TDI_IN
Shift_DR_IN
Updata_DR_IN
ABM
ABM
ABM
TDI_OUT
TCLK
TRST
TSV_PIN
TSV_PIN
TSV_PIN

## Slide 6: TBIC
グループ制御信号はTDIからTBICのレジスタに印加し、Updata_DR_IN=1(測定モード)の時にスイッチを制御する
Shift_DR_IN
Scan_FFs
Updata_DR_IN
FF1&FF2
SB1
SB2
AT1
AT2
TDI_IN
Shift_DR_IN
Updata_DR_IN
TCLK
TRST
Scan_FF
Scan_FF
FF1
FF2
AB1
AB2
TDI_OUT
(ABMのTDI_INへ)
アナログ回路部
スキャンチェン
Updataレジスタ

## Slide 7: ABM
論理値による接続をテストしないので、アナログコンパレータが不要→面積低減
  VH, VLを制御するスイッチが要らない
  アナログスイッチ数=4個
Shift_DR_IN
Scan_FFs
Updata_DR_IN
FF1&FF2
TDI_IN
Shift_DR_IN
Updata_DR_IN
TCLK
TRST
S_FF
SD
AB1
AB2
TDI_OUT
(ABMのTDI_INへ)
SD
TSV_PIN
アナログブロック
VG
S_FF
SG
S_FF
SB1
S_FF
SB2
FF3
FF1
FF2
SG
SB1
SB2
FF4
ESD対策
対地電圧差分法用
アナログ回路部

## Slide 8: 設計の流れ
アナログ回路設計のため、シノプシス社のCustomDesigner SEで回路図を作成する、HSPICEでシミュレーションを行う
制御回路部（デジタル回路）の設計にはRTLレベルで設計し、Designer Compilerで合成する
研究室内のCADツールは整備中
  DesignCompiler : 2013.12.SP3 済み
  CustomDesigner SE: 2013.12.SP2 済み
  IC Compiler: VD_2010.03 済み
  HSPICE2013.12インストール中
  シミュレーション用Modelsim（Mentor社）：
    Starter Editionは無料提供するが、10,000ラインの制限がある。
RTLレベルで
論理設計
Verilog
論理検証
Modelsim
論理構成
Design Compiler
スケマティック入力
CustomDesigner SE
HSPICEによる
シミュレーション
完成
アナログ回路部(トランジスタレベル)
デジタル回路部
レイアウト
IC Compiler
レイアウト検証
Calibre

## Slide 9: 現状と予定
1.動作機能の設計
  対地電圧差分法の機能も含めるか？（比較用）
  動作モード：シフトモードと計測モード
2.仕様設計
  動作周波数：25MHzか50MHz?
  3. 回路構造の設計
  TAP回路、TBIC、ABM
  バウンダリスキャンチェンの本数=1本？or 100本?
4.ツールの整備と学習
  設計ツール整備済み、CustomDesignerSE（アナログ回路の設計用）の使い方は習得中
  シミュレーション用ツールは整備中
8月 |  | 9月 |  |  |  | 10月 |  |  |  | 11月 |  |  | 
３周 | ４周 | １周 | ２周 | ３周 | ４周 | １周 | ２周 | ３周 | ４周 | １周 | ２周 | ３周 | ４周
RTL設計
レイアウト設計
仕様設計
動作検証
9月24日
打ち合わせ
レイアウト検証
アナログ
回路設計
論理合成
論理検証
シミュレーション
時間が必要と思う
9月2日
打ち合わせ